Приложение № 1

к Договору №

от «     »                      2019 года

| «УТВЕРЖДАЮ» ООО «ВЭС Свирица» | «СОГЛАСОВАНО» ООО « » |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Брызгунов И.М. «____» _____________ 2019 г. МП | Генеральный директор ______________ «____» _____________ 2019 г. МП |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

| 1. | Наименование проектируемого объекта | «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о Заказчике | ООО «ВЭС Свирица». |
| 3. | Изыскательская организация | Определяется на основании конкурса. |
| 4. | Уровень ответственности | Повышенный |
| 5. | Вид строительства | Новое строительство |
| 6. | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 7. | Сроки проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Срок проектирования | Уточняются проектом |
|  |  | Сроки строительства | Уточняются проектом |
|  |  | Сроки эксплуатации | Не ограничены |
| 8. | Местоположение и границы площадки строительства | Ленинградская область, Волховский район, земельный участок к.н. 47:10:0000000:24211 и прилегающие территории. |
| 9. | Сведения о расположении конкурентных вариантов размещения объекта (или площадки) | Альтернативные варианты размещения объекта Заданием на проектирование не предусмотрены |
| 10. | Характеристика проектируемого объекта и участка | Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт выполняется в составе: - ветроэнергетические установки (ВЭУ) 19 шт, - электрическая подстанция 110кВ - линии электропередач/кабельные линии - временные и постоянные внутриплощадочные автомобильные дороги, технологические проезды Участок: Незастроенная территория; Открытое пространство; Без перепадов рельефа; Развитая сеть мелиоративных каналов; Незначительное количество кустарников на обрезе воды; Частично подтопляемые участки, преимущественно на западной стороне. |
| 11. | Перечень нормативных документов | - "СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 26 марта 2014 года)" - "Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 5 мая 2014 года)" |
| 12. | Требования к точности, надежности достоверности и обеспеченности данных и характеристик, полученных при гидрометеорологических изысканиях | Инженерно- гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий участка строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений |
| 12.1 | Система координат | Местная |
| 12.2 | Система высот | Балтийская 1977 г. |
| 13. | Требования к составу инженерно-гидрометеорологических изысканий | Определить расходы и уровни воды для вероятностей превышения максимальных расходов расчетных паводков 2% и 10% Для определения размывов определяются скорости течения при различных уровнях. Выполнить чертеж живого сечения русла по всем морфо-створам. Описать климатические условия района строительства, с указанием среднегодовых и экстремальных значений гидрометеорологических характеристик Получить данные о климатических характеристиках в службах «Росгидромета» Определить степень влияния проекта на существующую мелиоративную систему, и согласовать её изменение в «Ленмелиоводхозе» Описать ледовый режим водотока Отбор проб воды на химический анализ Отбор проб грунта дна для определения не размывающих скоростей |
| 14. | Получение разрешения на проведение работ и регистрация работ в ходе инженерных изысканий | Согласно процедуре регистрации, определенной исполнительной властью субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся работы. |
| 15. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий – 3 экз. в бумажном виде, 1 экз. в эл. виде Состав отчета по изысканиям должен соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов. |
| 16. | Сроки предоставления отчета | Срок выполнения работ составляет 35 календарных дней с момента подписания договора. |

### От Заказчика:

### Главный инженер проекта:                         _____________________        /_________________/